## Slide 1: Webカメラとセンシング技術を組み合わせた 商品識別システムの開発
2019/02/05
計算機システム研究室
段原 丞治、真鍋 樹
Notes: これから、Weｂカメラとセンシング技術を組み合わせた商品識別システムの開発と題しまして、計算機システム研究室の段原 丞治と真鍋 樹が発表させていただきます。

## Slide 2: 目次
研究背景
研究目的
設計
開発（要求定義～テスト）
評価
考察
まとめ
Notes: 目次はこのようになっております。

## Slide 3: 研究背景
少子高齢化によって働き手が減少しつつある今日のスーパーでは、従業員の数が少なくても経営できるようにセルフレジの導入を進めている。
厚生労働省の統計では生産年齢人口
    2017年:6,530万人
    2025年:6,082万人
    2040年:5,245万人 までに減少する見込み
Notes: 研究背景としましては、現在日本では少子高齢化が進んでおり、働き手が減少しております。普段私たちが使用しているスーパーマーケットでは、人手不足対策としてセルフレジの導入を進めております。

## Slide 4: 研究目的・目標
<目的>
既存の無人レジ店舗のような複雑で高価なシステムではなく、
中小店でも導入できる安価なシステムの作成
<目標>
ラズベリーパイとWebカメラを使用し、商品をバーコードの番号で判断する
商品の取捨選択から決済に至るまでの一連の流れを行えるシステムの開発
Notes: セルフレジについて、中小店ではコストの問題から導入が難しいという問題があります。そこで私たちは、中小店でも導入できる安価なシステムの導入を本研究の目的としました。

## Slide 5: Summary
顧客情報とカゴ情報を結びつける
決済
カゴ上で商品情報取得
Notes: 私たちが開発したシステムの概要をこれから説明します。このシステムは3つのステップで構成されています。一つ目に、顧客情報の登録、二つ目に商品情報取得、三つ目に決済となります。今回私たちが実装を行ったのは、二つ目と三つ目のステップになっております。理由としましては、研究目的の達成のため、実装優先度の高いステップを選定した次第です。

## Slide 6: 画像送信システムと各種センサ
ひずみゲージ
超音波センサ
WEBカメラ
商品
バーコード
Raspberry pi
LED
サーバ
画像データ
フラグ(追加or削除)
Yes or No
バッテリー
Notes: 商品情報取得するために、今回はRaspberry piとwebカメラを使用し、バーコードを読み取るという方法をとりました。今回Raspberry piで使用した、センサ類はスライドのとおりとなっております。次のシステム設計の章で、具体的なセンサの機能について説明していきます。

## Slide 7: システムの設計

## Slide 8: 研究方針 V字開発モデル
要求分析
基本設計
実装
単体テスト
詳細設計
結合テスト
総合テスト
検証
検証
検証
Notes: 本研究では、グループで開発を行いました。開発者同士のコミュニケーションギャップの解消のため、V字モデルに従い開発・検証を行いました。設計の際には、Unified Modeling Languageという統一モデリング言語を用い、あいまいな定義になるのを防ぎました。

## Slide 9
真鍋
（エッジ側）
段原
（サーバ側）
ユースケース図
段原（サーバ側）
Notes: ユースケース図とはシステムがどのように機能すべきかという振る舞いとその外部環境を表します。グループで開発を行いました。段原が、バーコード読み取る機能の実装と、決済システムの実装を行いました。真鍋が、Raspberry piと各種センサのハードウェア構築と、制御ソフトウェアを実装しました。
これから、システムの動きをはじめから順に説明します。まずはじめに、ユーザが商品をカートに入れます。カートに入れる際、ラズパイと各種センサが連動してユーザの動きを検知します。センサが検知後、webカメラで商品のバーコードを撮影します。次に、画像データをサーバへ送信し、画像の解析を行います。ユーザが決済する際は、データベースに保存していた購入予定商品情報を参照し、所持金額から合計金額を引き終了します。

## Slide 10
真鍋
段原
クラス図
Notes: Raspberry piが使用する各種センサとバーコード読み取りシステム等の各種モジュールをオブジェクト指向にならい、クラス分けしました。スライドの図には、各クラスが保有する関数と変数が示されています。

## Slide 11
真鍋
段原
シーケンス図
Notes: こちらの図は、システムが実際に動作する際の、具体的なデータのやり取りを時系列に沿って表現したものです。

## Slide 12: スケジュール管理
Notes: スケジュール管理にはガントチャートを使用し、グループでの開発を進めました。

## Slide 13: 実装・検証
Notes: 次に実装・検証についてお話しします。

## Slide 14: 実装環境
Notes: 実装環境について説明します。画像解析はサーバで行いました。サーバのOSはWindows10です。エッジ側はraspberry pi 3Bを使用しました。WebカメラはロジクールのC615モデルを使用しています。ユーザの動きを検知するために超音波距離センサモジュールを使用しました。商品の重量を検知するセンサとして、ロードセルを使用しました。

## Slide 15: 使用ライブラリ
Notes: サーバ側、エッジ側双方で開発言語としてPython3を使用しました。本研究では、画像からバーコードの位置を特定し、バーコード部分のみを切り取るためにYoloを使用しました。Yoloとはリアルタイムでのオブジェクト識別が可能なアルゴリズムであり、Web カメラ
を利用したリアルタイム検出も可能となっています。Yolo単体では、バーコードの識別は可能だが番号自体の解析はできない。番号の識別を行うために、pyzbar（パイズバー）というライブラリを使用して、画像から番号への識別を行った。

## Slide 16: 画像送信システムと各種センサ
ロードセル（重量センサ）
超音波センサ
Raspberry Pi
LED
Notes: 今回実装したraspberry piと各種センサの配線はこのようになっております。LEDは商品の撮影時と、正しく商品追加・削除ができた時にユーザへ通知するために点灯します。

## Slide 17: エッジ側入出力と各種センサ
解析
システム
Raspberry pi
入力
超音波センサ
WEBカメラ（画像）
ロードセル（重量）
出力
画像データ
フラグ（追加or削除)
Notes: エッジ側の入力は、商品の重量と、超音波センサの反応時にWEBカメラで撮影した画像データです。解析システムへのエッジ側からの出力は、画像データと、商品の追加・削除を示すフラグです。

## Slide 18: 解析システムの実装方法
入力
出力
サーバ処理
ラズベリーパイから送信された画像データと
フラグ(追加or削除)
・Yolo
画像からバーコードが写っている座標の取得(x,y,h,w)
・画像処理
画像の切り取り、グレイスケール化
・pyzbarグレイスケール化したバーコード画像を投げ、番号を取得
バーコード番号
解析の成否
Notes: サーバ側の実装方法を説明します。
入力はラズパイから送られてきた画像データです。
次にその画像をYoloで解析し、画像の中からバーコードが移っている座標を取得します。
画像を切り取りグレイスケール化したのちpyzbarに画像を投げ番号を取得します。
Pyzbarライブラリは画像に占めるバーコードの割合が少ないと精度が下がる問題がある。
特に、カメラと商品の距離が離れているときに問題が顕著化する。
そこで、Yoloを使用し画像の中のバーコードの部分のみを切り取り、pyzbarライブラリに渡すことで精度向上を試みた。
出力は、pyzbarで識別したバーコード番号とラズベリーパイ側に送信する解析の結果である。

## Slide 19: 単体テスト

## Slide 20: エッジ側 単体テスト

## Slide 21: エッジ側 単体テスト

## Slide 22: サーバ側 単体テスト
サーバ単体テスト
Yolo単体テスト

## Slide 23: サーバ側 単体テスト
決済システム単体テスト
商品情報DB単体テスト

## Slide 24: 結合テスト・総合テスト

## Slide 25: 結合テスト

## Slide 26: 結合テスト

## Slide 27: 総合テスト

## Slide 28: 評価・考察

## Slide 29: まとめ
利点
低コスト
拡張性
問題点
保守が難しい
商品の向きが限定される
解決策
安定度を高める

## Slide 30: メリット・効果
店側：コスト削減
ユーザ：時間の短縮
セルフレジ1セットを購入するのにかかる値段
  約1,875,000（登録機）+約2,750,000円（精算機） * 7台 = 21,125,000円
Webカメラを使用し、本システムを導入した場合にかかる機材の費用
  約150,000（サーバ代）+約9,200円（周辺機器） * 90個（カゴの個数） = 978,000円
Notes: コスト
体験
従来との比較
学術的
促進

## Slide 31: デモンストレーション