## Slide 1: 画像情報によるスマートセルフ精算システムの開発
2019/02/05
計算機システム研究室
段原 丞治
Notes: 【まなべ】
これから、Weｂカメラとセンシング技術を組み合わせた商品識別システムの開発と題しまして、計算機システム研究室の段原 丞治と真鍋 樹が発表させていただきます。

## Slide 2: 目次
研究背景
研究目的
研究方針
開発（要求定義～テスト）
まとめ
Notes: 【まなべ】
目次はこのようになっております。

## Slide 3: 研究背景
少子高齢化によって働き手が減少しつつある今日のスーパーでは、従業員の数が少なくても経営できるようにセルフレジの導入を進めている。
厚生労働省の統計では生産年齢人口
    2017年:6,530万人
    2025年:6,082万人
    2040年:5,245万人 までに減少する見込み
Notes: 【まなべ】
研究背景としましては、現在日本では少子高齢化が進んでおり、働き手が減少しております。普段私たちが使用しているスーパーマーケットでは、人手不足対策としてセルフレジの導入を進めております。

## Slide 4: 研究目的・目標
<目的>
既存の無人レジ店舗のような複雑で高価なシステムではなく、
中小店でも導入できる安価なシステムの作成
<目標>
ラズベリーパイとWebカメラを使用し、商品をバーコードの番号で判断する
商品の取捨選択から決済に至るまでの一連の流れを行えるシステムの開発
Notes: 【まなべ】
しかしながらセルフレジについて、中小店ではコストの点から導入が難しいという問題があります。そこで私たちは、中小店でも導入できる安価なシステムの開発を本研究の目的としました。

## Slide 5: Summary
顧客情報とカゴ情報を結びつける
決済
カゴ上で商品情報取得
Notes: 【段原】
私たちが開発したシステムの概要をこれから説明します。このシステムは3つのステップで構成されています。一つ目に、顧客情報の登録、二つ目に商品情報取得、三つ目に決済となります。今回私たちが実装を行ったのは、二つ目と三つ目のステップになっております。理由としましては、研究目的の達成のため、実装優先度の高いステップを選定した次第です。

## Slide 6: 画像送信システムと各種センサ
ひずみゲージ
超音波センサ
WEBカメラ
商品
バーコード
Raspberry pi
LED
サーバ
画像データ
フラグ(追加or削除)
Yes or No
バッテリー
Notes: 【段原】
商品情報取得するために、今回はRaspberry piとwebカメラを使用し、バーコードを読み取るという方法をとりました。今回Raspberry piで使用した、センサ類はスライドのとおりとなっております。

## Slide 7: システムの設計

## Slide 8: 研究方針 V字開発モデル
要求分析
基本設計
実装
単体テスト
詳細設計
結合テスト
総合テスト
検証
検証
検証
Notes: 【段原】
本研究では、グループで開発を行いました。開発者同士のコミュニケーションギャップの解消のため、V字モデルに従い開発・検証を行いました。設計の際には、Unified Modeling Languageという統一モデリング言語を用い、あいまいな定義になるのを防ぎました。

## Slide 9
真鍋
（エッジ側）
段原
（サーバ側）
ユースケース図
段原（サーバ側）
Notes: 【段原】
ユースケース図とはシステムがどのように機能すべきかという振る舞いとその外部環境を表します。本研究ではグループで開発を行いました。私が、バーコード読み取る機能の実装と、決済システムの実装を行いました。真鍋が、Raspberry piと各種センサのハードウェア構築と、制御ソフトウェアを実装しました。
これから、システムの動きを順に説明します。まずはじめに、ユーザが商品をカートに入れます。カートに入れる際、Raspberry piと各種センサが連動してユーザの動きを検知します。センサが検知後、webカメラで商品のバーコードを撮影します。次に、画像データをサーバへ送信し、画像の解析を行います。ユーザが決済する際は、データベースに保存していた購入予定の商品情報を参照し、所持金額から合計金額を引き、終了します。

## Slide 10
真鍋
段原
クラス図
Notes: 【段原】
Raspberry piが使用する各種センサとバーコード読み取りシステム等の各種モジュールをオブジェクト指向にならい、クラス分けしました。スライドの図には、各クラスが保有する関数と変数が示されています。

## Slide 11
真鍋
段原
シーケンス図
Notes: 【段原】
こちらのシーケンス図は、システムが実際に動作する際の、具体的なデータのやり取りを時系列に沿って表現したものです。

## Slide 12: スケジュール管理
Notes: 【段原】
スケジュール管理にはガントチャートを使用し、グループでの開発を進めました。

## Slide 13: 実装・検証
Notes: 【まなべ】
次に実装・検証についてお話しします。

## Slide 14: 実装環境
Notes: 【まなべ】
実装環境について説明します。画像解析はサーバで行いました。サーバのOSはWindows10です。エッジ側はraspberry pi 3Bを使用しました。WebカメラはロジクールのC615モデルを使用しています。ユーザの動きを検知するために超音波距離センサモジュールを使用しました。商品の重量を検知するセンサとして、ロードセルを使用しました。

## Slide 15: 使用ライブラリ
Notes: 【段原】
サーバ側、エッジ側双方で開発言語としてPython3を使用しました。本研究では、画像からバーコードの位置を特定し、バーコード部分のみを切り取るためにYoloを使用しました。Yoloとはリアルタイムでのオブジェクト識別が可能なアルゴリズムであり、Web カメラ
を利用したリアルタイム検出も可能となっています。Yolo単体では、バーコードの識別は可能ですが番号自体の解析はできません。番号の識別を行うために、pyzbar（パイズバー）というライブラリを使用して、画像から番号への識別を行いました。

## Slide 16: 解析システムの実装方法
入力
出力
サーバ処理
ラズベリーパイから送信された画像データと
フラグ(追加or削除)
・Yolo
画像からバーコードが写っている座標の取得(x,y,h,w)
・画像処理
画像の切り取り、グレイスケール化
・pyzbarグレイスケール化したバーコード画像を投げ、番号を取得
バーコード番号
解析の成否
Notes: 【段原】
サーバ側の入出力を説明します。
入力はraspberrypiから送られてきた画像データです。
次にその画像をYoloで解析し、画像の中からバーコードが写っている座標を取得します。
画像を切り取りグレイスケール化したのちpyzbarに画像を投げ番号を取得します。
Pyzbarライブラリは画像に占めるバーコードの割合が少ないと精度が下がる問題があります。
特に、カメラと商品の距離が離れているときに問題が顕著化します。
そこで、Yoloを使用し画像の中のバーコードの部分のみを切り取り、pyzbarライブラリに渡すことで精度向上を試みました。
出力は、pyzbarで識別したバーコード番号とラズベリーパイ側に送信する解析の結果です。

## Slide 17: 評価・考察
Notes: 【まなべ】
本システムを実装し、テスト項目にて要件の確認を行ったのち、システム全体の評価と考察を行いました。

## Slide 18: メリット・効果
コスト削減
セルフレジ1セットを購入するのにかかる値段
  約1,875,000（登録機）+約2,750,000円（精算機） * 7台 = 21,125,000円
Webカメラを使用し、本システムを導入した場合にかかる機材の費用
  約150,000（サーバ代）+約9,200円（周辺機器） * 90個（カゴの個数） = 978,000円
Notes: 【まなべ】
本システムのメリットの一つとして、低コストの実現が挙げられます。例として、中小規模店舗のスーパーマーケットを仮定し、従来のセルフレジの導入と本システムの導入を比較しました。
登録機 1 台と精算機7台 として，合わせておよそ2100万円程度となる。
Raspberry Piと各種センサ、周辺機器の合計金額は約9,200 円となり、サーバにかかる金額が約15万円となる．サーバ1台とカゴ90個とすると，本システムでかかる金額は約97万円となり，従来のセルフレジの約5%程の金額となることが分かりました．
------------------------------------------------------------------------
表 3.1 を対象として設定した理由を下記に述べる．本研究では小規模店舗と中規模店 舗のスーパーマーケットを対象とする．小規模店舗は「売場面積800m2未満」あるいは「 売場面積 800m2～1, 200m2未満」の店舗，中規模店舗は「売場面積 800m2～1, 200m2未 満」または「売場面積1, 200m2～1, 600m2未満」の店舗を指す [2]．本研究では，小規模 店舗と中規模店舗の平均である，売り場面積1, 200m2の店舗を本研究の対象の店舗とす る．売場面積 1, 000m2あたりレジ台数は，平均 5.7 台のため，対象の売場面積 1, 200m2 の店舗ではレジ台数平均 6.84 台と仮定できる [2]．四捨五入してレジ台数は 7 台とし ，対象のレジ台数とする．また，売場面積が 1, 200m2～1, 600m2 のスーパーマーケッ トの場合，平日レジ一台あたり一日客数は中央値として 225.5 人である [2]．なお，平均営業時間は 12.3 時間のため，一時間あたり約 18 人の客がレジを使用すると予測で きる [2]．1 人につき 1 個のカゴを使用しピーク時等の客入りを 5 倍，かつ店内に滞在 する時間を 1 人につき 1 時間と仮定すると，約 90 個のカゴが必要と仮定した．

## Slide 19: まとめ
利点
低コスト
拡張性
問題点
保守が難しい
解決策
安定度を高める
Notes: 【まなべ】
本システムの利点としまして、先ほど述べたコストの件と、拡張性がある点が挙げられます。
本システムでバーコードを読み取る方法としてバーコードリーダではなくWEBカメラを使用したことが本システムの特徴の一つであると考えられます。
WEBカメラとYoloを使用したことにより、バーコード情報のみならず、商品のカテゴリ分け等が期待されます。
問題点としては、設計上システムを導入する際にカゴの個数分だけ設備を用意する必要があり、カゴに取り付けられたセンサ等の保守が難しいという点があります。
カゴ周辺機器のセンサの固定や、動作の安定度と信頼性をあげることで解決が見込めると考えています。
--------------------------------------
バーコードの向きが固定されることに対しての解決策：
バーコードが Web カメラに向けて置かれなかった場合 についても，YOLOなどの物体識別技術開発が進めば、商品のジャンルを判定できる可能性がある．
重量データと掛け合わせて商 品を確定することができる可能性もある